Travaux de balisages sur le réseau VéloTour – informations pour les cyclistes

Depuis début 2018, la Province de Liège a entrepris une rénovation globale du réseau cyclable VéloTour. Il s’agit principalement d’un remplacement du balisage, mais avec quelques modifications également sur les parcours. Les travaux seront réalisés par la Province de Liège en plusieurs phases et dureront jusqu’en 2019. D’ici là, les utilisateurs du réseau des points-noeuds VéloTour Hautes Fagnes – Eifel risquent de rencontrer quelques difficultés pour planifier leurs parcours et s’y retrouver en cours de route.

Qu’est-ce qui change?

• Les tronçons RAVeL vont être complètement intégrés au réseau VéloTour. Certains tronçons parallèles aux RAVeL vont en conséquence être supprimés. (voir cartes phases 1 et 2).

• Le nouveau balisage est réalisé en conformité avec le modèle de la Région wallonne (Code du balisage). Les nouveaux panneaux sont de couleur verte. Pendant toute la période de changement de balisage, il risque d’y avoir, sur le terrain, une certaine confusion entre l‘ancien et le nouveau balisage. C’est pourquoi nous vous conseillons de planifier vos tours en ligne et de télécharger les cartes disponibles.

• Des nouveaux tronçons seront ajoutés au réseau

• Les anciens numéros de points-noeuds à 3 chiffres n’auront plus que 2 chiffres dans le nouveau balisage (p.ex : 147 devient 47)

Conséquences pour les cyclistes :

• La carte VéloTour n’est plus d’actualité et n‘est par conséquent plus en vente. Pendant la période des travaux, une nouvelle carte temporaire sera distribuée gratuitement.

• Certaines portions des routes thématiques basées sur le réseau des points-noeuds VéloTour ne peuvent plus être parcourues à vélo. Ces circuits vont être retravaillés.

• Le planificateur d’itinéraires en ligne « Go Ostbelgien » permet toujours de bien planifier un circuit et de le suivre par l’intermédiaire d’un GPS.

---

Les phases de travail :

Phase 1 : déjà réalisée (voir Download carte phase A1 ou planificateur d’itinéraires « Go Ostbelgien »)

Phase 2 : jusqu'à fin juin 2018

> Infos sur l'itinéraire voir carte Velotour disponible gratuitement dans la rubrique "Brochures gratuites" ou le planificateur d'itinéraire "Go Ostbelgien")

Phase 3 : à partir fin octobre 2018

Download carte phase A1

Download carte phase A2

| Ancien balisage vélo : | Nouveau balisage : |
| --- | --- |

> Plus d’infos sur http://go.ostbelgien.eu/routenplaner-radfahren